Задача: добавить в библиотеку УГО самого сложного элемента из курсовой работы, а именно: микроконтроллер Atmel AtMega324.

## Теоретические сведения: Микроконтроллер AtMega324 фирмы Atmel - это 8-разрядный AVR-микроконтроллер с внутрисистемно-программируемой флэш-памятью размером 32 килобайта.

Отличительные особенности:

- Высокопроизводительный маломощный 8-разрядный микроконтроллер AVR

- Прогрессивная RISC-архитектура

  - Мощный набор из 131 инструкций, большинство которых выполняется за один цикл

  - 32 8-разрядных рабочих регистра общего назначения

  - Полностью статическая работа

  - Производительность до 20 миллионов инструкций в секунду на частоте 20 МГц

  - Встроенное 2-тактное умножающее устройство

- Энергонезависимые памяти программ и данных

  - 16/32/64 кбайт внутрисистемно-самопрограммируемой флэш-памяти с износостойкостью 10 тыс. циклов записи/стирания

  - Опциональный загрузочный сектор с раздельными битами защиты

    - Внутрисистемное программирование под управление встроенной загрузочной программы

    - Действительная поддержка чтения во время записи

  - ЭСППЗУ размером 1 килобайт

    - Износостойкость: 100 тыс. циклов записи/стирания

  - 2 килобайта встроенного статического ОЗУ

  - Блокировка программирования для защиты программы

- Интерфейс JTAG (совместимый со стандартом IEEE 1149.1)

  - Возможности граничного сканирования в соответствии со стандартом JTAG

  - Расширенная поддержка внутрикристальной отладки

  - Программирование флэш-памяти, ЭСППЗУ, конфигурационных бит и бит защиты через интерфейс JTAG

- Встроенные периферийные устройства

  - Два 8-разрядных таймера-счетчика с отдельными предделителями и режимами сравнения

  - Один 16-разрядный таймер-счетчик с отдельным предделителем, режимом сравнения и режимом захвата

  - Счетчик реального времени с отдельным генератором

  - Шесть каналов ШИМ

  - 8-канальный, 10-разрядный АЦП

    - Дифференциальный режим с выборочным коэффициентом усиления 1x, 10x или 200x

  - Двухпроводной последовательный интерфейс, ориентированный на передачу байт

  - Два программируемых последовательных УСАПП

  - Ведущий/подчиненный последовательный интерфейс SPI

  - Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором

  - Встроенный аналоговый компаратор

  - Прерывание и возобновление работы по изменению состоянию на выводе

- Специальные функции микроконтроллера

  - Сброс при подаче питания и программируемый детектор снижения напряжения

  - Встроенный калиброванный RC-генератор

  - Источники внешних и внутренних прерываний

  - Шесть режимов сна: холостой ход (Idle), снижение шума АЦП, экономичный (Power-save), отключение (Power-down), дежурный (Standby) и расширенный дежурный (Extended Standby)

- Ввод-вывод и корпусные исполнения

  - 32 программируемых линий ввода-вывода

  - 40-выводной корпус PDIP, 44-выводные корпуса TQFP и QFN/MLF

- Рабочее напряжение

  - 1.8 - 5.5В

- Градации по быстродействию

  - 0 - 10 МГц при напряжении питания 2.7-5.5В, 0-20МГц при напряжении 4.5-5.5В

  - Потребляемый ток на частоте 1 МГц при напряжении питания 1.8В, температуре 25°C

  - В активном режиме: 398

  - В режиме отключения: 0.027 мкА

  - В экономичном режиме: 0.5 мкА (в т.ч. счетчик реального времени частотой 32 кГц)

Выполнение:

Необходимо создать в Symbol Editor создать УГО данного микроконтроллера

Последовательно выполним подзадачи.

1. Создание УГО микроконтроллера

Сохраняем полученное УГО под именем [ATMEGA324]

Задача выполнена, УГО данного микроконтроллера создано. Теперь он может быть использован при черчении схем электрических принципиальных в PCAD Schematic.