Упражнения.

Практическое занятие №4.

Задача: добавить в библиотеку два элемента: конденсатор пленочный под поверхностный монтаж и конденсатор электролитический для монтажа в отверстия.

Выполнение:

Поставленная задача разбивается на следующие подзадачи:

- создать УГО конденсаторов

- создать посадочные места конденсаторов

- в Library Executive объединить созданные УГО и посадочные места в компоненты

Последовательно выполним подзадачи.

1. Создание УГО конденсаторов

Для нашей пары конденсаторов требуются два УГО: обычного конденсатора и электролитического. К счастью УГО конденсаторов практически не отличается.

Чтобы получить УГО для электролитического конденсатора, не нужно с нуля рисовать УГО, а достаточно модифицировать имеющееся, добавив знак «+» на рисунке:

Сохраняем полученные УГО под именем [CAP] и [CAP_EL]

2. Разработка посадочных мест конденсаторов

Пользуясь информацией,  представленной в фирменной документации (datasheet), выясняем, что SMD конденсатор имеют следующие конструкционные особенности:

Длина L=1.26мм; Ширина W=6.1мм

Разработка посадочных мест будет основано на методике, аналогичной предыдущему занятию. Пользуясь программой Pattern Editor, изображаем посадочные места, учитывая размеры  с чертежа.

В результате, посадочные места выглядят следующим образом:

3. Создание компонентов в Library Executive

Для объединения УГО и посадочных мест в компонент, запускаем Library Executive, подключаем файл библиотеки *.lib

Необходимо создать компонент и «собрать» его из УГО и посадочных мест.

Заполняем таблицу соответствия (эквивалентности)

Вывод: Задача выполнена, компоненты двух конденсаторов созданы. Теперь они могут быть использованы при компоновке и трассировке печатных плат в модулях PCAD PCB и PCAD Schematic.